## Slide 1
数字信号处理的步骤
信号数字化的问题
信号的相关分析 （*）
信号功率谱分析（*）
（1.4章节+5.3章节+5.4章节）
5.信号的初步处理

## Slide 2
5.1 随机信号的基本概念
1）.样本函数、样本记录、随机过程
随机过程与样本函数
对随机信号按时间历程所作的各次长时间的观测记录称作样本函数，记为xi(t)
在同等试验条件下，全部样本函数的集合(总体)就是随机过程，记作 {x(t)}
在有限区间内的样本函数称作样本记录

## Slide 3
2）. 集合平均和时间平均
随机过程与样本函数
随机过程的某个统计参数（如均值、方差、均方值和均方根值等），是按随机过程{x(t)}中所有样本函数xi(t)在ti时刻的观测值进行运算再取其平均的方法，称为集合平均。
随机过程中t1时刻的均值：
在t1时刻的均方值：
5.1 随机信号的基本概念

## Slide 4
随机过程与样本函数
计算随机过程的某个统计参数时，仅利用随机过程{x(t)}中第i个样本函数xi(t)，当观测时间T→∞时，对所有观测值进行运算再取其平均的方法称为时间平均。
随机过程第i个样本的均值
随机过程第i个样本的均方值
5.1 随机信号的基本概念

## Slide 5
3）. 随机过程的分类
平稳随机过程
统计特征不随时间变化
非平稳随机过程
各态历经随机过程
时间平均=集合平均
非各态历经随机过程
随机过程
5.1 随机信号的基本概念
各态历经随机过程：任一单个样本函数的时间平均统计特征等于该过程的
集合平均统计特征；
非各态历经随机过程：各态历经随机过程以外的。

## Slide 6
4）. 随机信号的主要特征参数
描述各态历经随机过程的主要特征参数有
统计参数：均值 、
均方值 、
方差
——描述信号在幅值域中强度方面的特征
概率密度函数——描述信号在幅值域中的特征；
自相关函数——描述信号在时延域中的特征；
功率谱密度函数——描述随机信号在频域中的特征
描述两个或两个以上各态历经随机信号之间的相互依赖程度：
(1) 联合概率密度函数；
(2) 互相关函数；
(3) 互谱密度函数和相干函数。
5.1 随机信号的基本概念

## Slide 7
5.2 信号的幅值域分析
1. 强度统计特征参数
均值
均方值
均方根值
方差
均值、方差和均方值之间的关系

## Slide 8
A
0
t
均值：反映了信号变化的中心趋势。
均值
方差：反映了信号绕均值的波动程度。
t
x(t)
方差
5.2 信号的幅值域分析

## Slide 9
概率密度
概率
2. 概率密度函数：描述信号幅值落在指定 区间的概率.
5.2 信号的幅值域分析

## Slide 10
以幅值大小为横坐标，以每个幅值间隔内出现的概率为纵坐标进行统计分析的方法。它反映了信号落在不同幅值强度区域内的概率情况。
5.2 信号的幅值域分析

## Slide 11
2. 概率分布函数
概率分布函数是信号幅值小于或等于某值R的概率，其定义为：
概率分布函数又称之为累积概率，表示了落在某一区间的概率。
5.2 信号的幅值域分析

## Slide 12
5.2 信号的幅值域分析

## Slide 13
5.3 相关分析及应用
1.相关的概念
相关：指两变量之间的线性关系
人的身高和体重的关系
确定性信号：两个变量 t、y之间用函数关系来描述
y=10sin(2π ƒ t+φ 0)
(a)
(b)
(c)

## Slide 14: 2.相关函数和相关系数
随机变量x(t)和y(t)在不同时刻的乘积平均来描述它们之间的线性相关程度，称为相关函数，表示为：
式中，τ∈(-∞, ∞)，表示时间位移，或时延，为连续变量，与t无关。
(5-1)
(1).相关函数
x(t)
x(t)
时
延
器
乘法
器
x(t +τ)
x(t)x(t +τ)
积分
器
Rxy(τ)
5.3 相关分析及应用

## Slide 15
用相关系数表示两个变量x、y之间的相关程度
(5-2)
|ρxy|≤1
当ρxy=±1时，则随机变量x、y具有理想的线性关系
当ρxy=0时，两随机变量x、y完全不相关
x
y
x
y
x
y
x
y
例如，玻璃管温度计液面高度(Y)与环境温度(x)的关系就是近似理想的线形相关，在两个变量相关的情况下，可以用其中一个可以测量的量的变化来表示另一个量的变化。
(2).相关系数
5.3 相关分析及应用

## Slide 16
5.4 功率谱分析及应用
设y(t+τ)是y(t)时延时τ后的样本，对于x(t)和y(t+τ)的相关系数
，简写为ρxy(τ)
(3).相关函数和相关系数的关系

## Slide 17
(5-4)
设x(t)是各态历经随机过程的一个记录样本，而x(t+τ)是x(t)时移τ后的样本。令x(t) ← x(t)，y(t+τ) ← x(t+τ)，则得到x(t)的自相关函数Rx(τ)
自相关函数：描述随机过程一个时刻的幅值与另一个时刻幅值之间的依赖关系。或者说，现在的波形与时间坐标移动了之后的波形之间的相似程度。
3.自相关函数
(5-1)
5.3 相关分析及应用

## Slide 18
(5-3)
自相关系数ρx(τ)
(5-5)
(5-6)
5.3 相关分析及应用

## Slide 19
(1).自相关函数的性质
1） Rx(τ)的值限制范围为
(5-7)
2) Rx(τ)为偶函数
t+τ← t
(5-4)
(5-6)
(5-2)
自相关函数的性质
d(t+τ)=d(t)
(5-8)
5.3 相关分析及应用

## Slide 20
3）当延时τ=0时，Rx(0)达到最大值。即Rx(0) ≥| Rx(τ)|
(5-4)
(5-5)
(5-9)
(5-10)
自相关函数的性质
x(t)在同一时刻的记录样本完全成线性
5.3 相关分析及应用

## Slide 21
4） 当τ→∞时，x(t)和x(t+τ)之间不存在内在联系，彼此无关
(5-4)
(5-5)
如果均值μx=0，则Rx(τ) →0。
(5-11)
(5-12)
自相关函数的性质
x(t)与x(t＋∞）彼此无关
5.3 相关分析及应用

## Slide 22
5）当信号x(t)为周期函数时，自相关函数Rx(τ)也是周期的，且周期相同
若周期函数为x(t)= x(t+nT)，则其自相关函数为
(5-4)
(5-13)
5.3 相关分析及应用

## Slide 23
例1：求正弦函数x(t)＝x0Sin(ωt+φ)的自相关函数。
正弦函数
正弦函数的自相关函数
(5-14)
它保留了变量x(t)的幅值信息x0和频率ω信息，但缺丢掉了初始相位φ信息。
自相关函数的性质
5.3 相关分析及应用

## Slide 24
自相关函数Rx(τ)的应用
可根据自相关图的形状来判断信号的性质
由性质5）知，周期信号的自相关函数仍为周期信号，τ→∞时，Rx(τ)不衰减且周期与原周期一致；
而对随机信号，当τ→∞时，Rx(τ)衰减→0(μx=0)。
利用自相关函数进行机械设备的故障诊断
(5-13)
a)正弦波加随机噪声信号
b)正弦波加随机噪声信号的自相关函数
5.3 相关分析及应用

## Slide 25
四种典型信号及其自相关函数
5.3 相关分析及应用

## Slide 26
自相关分析测量转速
理想信号
干扰信号
实测信号
自相关系数
提取周期性转速成分
自相关分析的主要应用：
用来检测混肴在干扰信号中的确定性周期信号成分
5.3 相关分析及应用

## Slide 27
Ra(t)呈周期性
分析造成机械加工表面的粗糙度的原因
5.3 相关分析及应用

## Slide 28
4.互相关函数
对于各态历经随机过程，两个随机信号x(t)、y(t)的互相关函数定义为 ：
互相关函数Rxy(τ)——描述一个系统中的一处测点上所得的数据x(t)与同一系统的另外一测点数据y(t)互相比较得出它们之间的关系。也就是说，Rxy(τ)是表示两个随机信号x(t)、y(t)相关性的统计量。
(5-15)
x(t)
y(t)
时
延
器
乘法
器
y(t +τ)
x(t)y(t +τ)
积分
器
Rxy(τ)
5.3 相关分析及应用

## Slide 29
互相关系数
(5-16)
|ρxy(τ)|≤1
当ρxy(τ)=±1时，则随机变量x、y具有理想的线性关系
当ρxy(τ)=0时，两随机变量x、y完全不相关
x
y
x
y
x
y
x
y
5.3 相关分析及应用

## Slide 30
1）互相关函数的限制范围为
μxμy-σxσy≤ Rxy(τ) ≤ μxμy＋σxσy
|ρxy(τ)| ≤1
(5-16)
(5-18)
(5-17)
互相关函数的性质
(1).互相关函数的性质
5.3 相关分析及应用

## Slide 31
2) 互相关函数是可正、可负的实函数
x(t)和y(t)均为实函数，Rxy(τ)也应当为实函数。在τ=0时，由于x(t)和y(t)可正、可负，故Rxy(τ)的值可正、可负
3) 互相关函数非奇函数、非偶函数，而是Rxy(τ)= Ryx(-τ)
(5-19)
互相关函数的对称性
令 t-τ←t
d(t-τ)=d(t)
5.3 相关分析及应用

## Slide 32
4) Rxy(τ)的峰值不在τ=0处，其幅值偏离原点的位置反映了两信号时移的大小，相关程度最高;
在τ0时，Rxy(τ)出现最大值，它反映x(t)、y(t)之间主传输通道的滞后时间。
互相关函数的性质
峰值点
5.3 相关分析及应用

## Slide 33
5）两个不同频率的周期信号，其互相关函数为零
设x(t)＝x0Sin(ω1t+θ)，y(t)＝y0Sin(ω2t+θ-φ) ，求其相关函数
不同频率不相关
5.3 相关分析及应用
(5-20)

## Slide 34
6）两个同频率正弦函数的互相关函数Rxy(τ) ：
求x(t)=x0Sin(ωt+θ)，y(t)=y0sin(ωt+θ-φ)互相关函数Rxy(τ)
互相关函数不仅保留了两个信号的幅值x0、y0信息、频率ω信息，而且还保留了两信号的相位差φ信息
同频率正弦相关
5.3 相关分析及应用

## Slide 35
7）周期信号与随机信号的互相关函数为零
由于随机信号y(t+τ)在时间t→t+τ内并无确定的关系，它的取值显然与任何周期函数x(t)无关，因此，Rxy(τ)=0。
5.3 相关分析及应用

## Slide 36
8）两个统计独立的随机信号，当均值为零时，则Rxy(τ)=0
将随机信号x(t)和y(t)表示为其均值和波动部分之和的形式，即
当μx=μy=0时，Rxy(τ)=0
(5-23)
5.3 相关分析及应用

## Slide 37
相关函数的性质
（1）自相关函数是  的偶函数，RX()=Rx(- )；
（2）当 =0 时，自相关函数具有最大值。
（3）周期信号的自相关函数仍然是同频率的周期信号，
但不保留原信号的相位信息。
（4）两周期信号的互相关函数仍然是同频率的周期信
号，且保留原了信号的相位差信息。
（5）两个非同频率的周期信号互不相关。
（6）随机信号的自相关函数将随  的增大快速衰减。
5.3 相关分析及应用

## Slide 38
(2).互相关函数Rxy(τ)的工程应用
1) 确定信号通过一给定系统所需要的时间
一个信号x(t)经过测试系统后输出y(t)的时间τ0，这个时间就是由Rxy(τ)的互相关图中峰值的位置来确定
利用互相关分析确定信号通过系统的时间
互相关函数的性质
5.3 相关分析及应用

## Slide 39
2）消除噪声影响，提取有用信息
利用互相关分析仪消除噪声的工作原理图
a)正弦波加随机噪声信号
b)正弦波加随机噪声信号的自相关函数
5.3 相关分析及应用

## Slide 40
5）对复杂信号进行频谱分析
利用互相关分析仪分析信号频谱的工作原理图
x(t)＝x0sin(ωt+θ)，y(t)＝y0sin(ωt+θ-φ)的互相关函数
x(t)＝x0Sin(ω1t+θ)，y(t)＝y0Sin(ω2t+θ-φ)的互相关函数
(5-21)
(5-20)
5.3 相关分析及应用

## Slide 41
4）地下输油管道漏损位置的探测
S1-S2=vτm
S1-S=S2+S S1-S2=2S
1
2
S1
S2
5.3 相关分析及应用

## Slide 42
传输通路分析
5) 寻找振源——故障诊断
5.3 相关分析及应用

## Slide 43
1. 巴塞伐尔(Paseval) 定理
在时域中计算的信号总能量，等于在频域中计算的信号总能量，
(5-24)
5.4 功率谱分析及应用
沿频率轴的能量分布密度

## Slide 44
2.自谱和互谱
(1).自谱定义
Sx(jf)包含着Rx(τ)的全部信息。
Rx(τ)为实偶函数，Sx(jf)也为实偶函数。
(5-25)
(5-26)
5.4 功率谱分析及应用
(2).互谱定义
Sxy(jf)保留了Rxy(τ)的全部信息。
Rxy(τ)为非奇非偶函数，因此Sxy(jf)具有虚、实两部分。
(5-27)
(5-28)

## Slide 45
(5-29)
所以：
信号x(t)的功率
(5-30)
不同频率上的功率元
1）
(5-31)
(3).自谱的物理意义
5.4 功率谱分析及应用
Sx(f)曲线下的总面积与x2(f)/T曲线下的总面积相同；
Sx(f)曲线下的总面积为总功率；
总功率由不同频率下的功率元Sx(f)df组成；
Sx(f)表示信号的功率密度沿着频率轴的分布.

## Slide 46
自功率谱密度函数Sx(f)是偶函数，它的频率范围是(-∞,
∞)，又称为双边功率谱密度函数。
单边谱和双边谱
可用在(0, ∞)频率范围内的单边功率谱密度函数Gx(f)来表
示信号的全部功率谱，即
(5-32)
2）
5.4 功率谱分析及应用

## Slide 47
3)自功率谱密度函数Sx(jf)和幅值谱X(jf)的关系
信号的平均功率
(5-24)
(5-31)
(5-32)
(5-33)
(5-34)
直接对时域信号作傅立叶变换来计算功率谱
5.4 功率谱分析及应用

## Slide 48
1) 求系统幅频特性|H(jf)|
理想单输入、输出系统
Y(jf)=H(jf) ·X(jf)
Sy(jf)=|H(jf) |2 ·Sx(jf)
Gy(jf)=|H(jf) |2 ·Gx(jf)
Sxy (jf)=H(jf) ·Sxx(jf)
可以证明:
通过输入、输出的自谱分析，就能得出系统的幅频特性，不能得到系统的相频特性。
从输入的自谱和输入、输出的互谱就可以得到系统的频率响应函数，所得到的H(jf)不仅含有幅频特性而且含有相频特性；
(3).功率谱的应用
5.4 功率谱分析及应用

## Slide 49
2) 互谱排除噪声影响
受外界干扰的系统
系统的输出y(t)为
输入x(t)和噪声n’1(t)、n’2(t)和n3(t)是独立无关的
互相关函数 、 和 均为零
所以
式中，H(jf)= H1(jf) ·H2(jf)
(5-38)
输入x(t)和输出y(t)的互相关函数为
(5-39)
(5-40)
(5-41)
5.4 功率谱分析及应用
Sxy (jf)=H(jf) ·Sxx(jf)

## Slide 50
评价测试系统的输入信号与输出信号之间的因果关系，
判断系统中输出信号的功率谱中有多少是所测输入信号所引起的响应
用相干函数表示
(5-42)
γ2xy (jƒ)=0：输出、输入信号不相干
γ2xy (jƒ)=1：输出、输入信号完全相干
γ2xy (jƒ) ∈ [0，1]：有如下三种可能
①测试系统有外界噪声干扰；
②输出y(t)是输入x(t)和其它输入的综合输出；
③联系x(t)和y(t)线性系统是非线性的.
3.相干函数
5.4 功率谱分析及应用

## Slide 51
若系统为线性系统
(5-41)
Sy(jf)=|H(jf) |2 ·Sx(jf)
(5-35)
(5-42)
表明：对于线性系统，输出完全是由输入引起的响应
5.4 功率谱分析及应用

## Slide 52
船用柴油机润滑油泵压油管振动和压力脉动间的相干分析
油压脉动自谱
油管振动自谱
5.4 功率谱分析及应用